Пример решения задачи №1

|  | Проверить прочность бруса, если [σ]=140МПа, длина бруса 0,5м. P=90 кН b=40 мм h=60 мм δ =10 мм |
| --- | --- |
|  | 1. Построить расчетную схему: вычертить брус в виде оси, привести нагрузку к оси бруса 0,9кНм |
|  | 2. Определить опасное сечение: построить эпюры внутренних силовых факторов (пользуясь принципом независимости действия сил, строим эпюры от каждого вида нагрузки отдельно). Вывод: наиболее опасное сечение в заделке 90000 Н 45000 Н∙мм 0,9∙106 Н∙мм |
| При данной форме сечения можно сразу указать опасные точки Наибольшее растягивающее напряжение в точке D, наибольшее сжимающее – в точке B | 3. В опасном сечении определить опасную точку: Для того, чтобы определить опасную точку в сечении любой геометрической формы необходимо: 1) построить нейтральную линию; 2) провести прямые параллельные нейтральной линии и касательные к контуру сечения. Точки касания –точки наиболее удаленные от нейтральной линии - опасные точки. |
| Построение нейтральной линии: а) Определяем геометрические характеристики сечения: Площадь поперечного сечения A=40∙60-20∙20=2000мм2 Момент инерции сечения относительно оси x (когда балка изгибается в вертикальной плоскости, все её сечения поворачиваются относительно оси x. Момент инерции сечения показывает насколько легко можно повернуть сечение данной геометрической формы относительно этой оси – т.е. определяет жесткость балки) =720000-13333,3=706666,7мм4 Расстояние от оси x до наиболее удаленной от нее точки сечения ymax=30мм Момент инерции сечения относительно оси y 320000-13333,3=306666,7мм4 (момент инерции относительно y меньше, значит и сечение развернуть легче – меньше жесткость в этом направлении) Расстояние от оси y до наиболее удаленной от нее точки сечения 20мм |
|  | б) Составляем уравнение нейтральной линии. Составим уравнение по которому можно определить напряжение в любой точке опасного сечения – для этого возьмем точку, координаты которой положительны (чтобы знак координаты не накладывался на знак напряжения). Знаки напряжений в этой точке берем с эпюр напряжений. . |
| Чтобы найти напряжение в любой точке сечения, достаточно подставить в это уравнение координаты точки с соответствующим знаком. Если подставить в это уравнение координаты точки, лежащей на нейтральной линии, то напряжение будет равно 0. Получаем уравнение нейтральной линии: Решая уравнение получим: при x=0 y=703мм; при y=0 x=15,5мм Строим сечение в масштабе, находим положение нейтральной линии и опасных точек |
|  | Максимальное растягивающее напряжение в точке D Максимальное сжимающее напряжение в точке B Условие прочности выполняется. |

Задача №2

| Дано: a=55мм b=90мм l=260мм d1=145мм d2=295 мм N=8кВт ω=30,5об/с Для промежуточного вала двухступенчатого редуктора требуется: а) построить эпюру крутящих моментов, эпюры изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, эпюру продольных сил; б) определить требуемый диаметр вала. Расчет вести по гипотезе наибольших касательных напряжений. Принять T=0,37P; A=0,14P. Полученное по расчету значение диаметра (в мм) округлить до ближайшего большего числа, оканчивающегося на 0; 2; 5; 9. |  |
| --- | --- |
| 1. Представить вал в виде оси. Перенести к оси все нагрузки | Передаваемый валом момент равен: Из условия равновесия вала относительно оси Z следует: ; ; |
| ; T=0,37P; ; A=0,14P; При переносе осевой силы А к оси, возникает изгибающий момент |  |
| 2. Определить опасное сечение. Для этой цели, пользуясь принципом независимости действия нагрузок, рассмотреть отдельно каждый вид деформаций |
|  | Первый вид деформации – кручение. Момент 262,3Нм закручивает участок вала между первым и вторым колесом. Второй вид деформации – сжатие. ; Третий вид деформации – изгиб в вертикальной плоскости. Проверка: Эпюры моментов изгибающих располагают со стороны сжатого волокна. Четвертый вид деформации – изгиб в горизонтальной плоскости Проверка: Суммарный момент изгибающий В сечении под первым колесом момент изгибающий равен: В сечении под вторым колесом момент изгибающий равен: Наиболее опасно сечение под вторым колесом. Условие прочности при изгибе с кручением имеет вид: ; ; . Определяем диаметр вала: ; Примем d=39мм |

Задача №3

Растет на сопротивление усталости. Усталостное разрушение обычно происходит при напряжениях в несколько раз меньших, чем предельные. Причинами такого разрушения являются: динамический характер нагрузки (циклически изменяющаяся нагрузка) и реакция материала детали на такую нагрузку, наличие концентраторов напряжения (шпоночные канавки, проточки, сверления, резкий перепад размеров), упрочнение поверхности и др. Расчет выполняют в форме проверки коэффициента S запаса прочности, .минимально допустимое значение которого принимают в диапазоне [S] = 1,5 - 2,5. ; ; Проверочный расчет на усталостную прочность выполним только для сечения вала под зубчатым колесом. Концентратором напряжения в этом сечении является шпоночный паз.

Нормальные напряжения изменяются по ассимметричному циклу: среднее напряжение - =0,21МПа; амплитудное напряжение - =34,3МПа;

Касательные напряжения изменяются по пульсирующему (отнулевому) циклу - ; - пределы выносливости гладких образцов выбранного материала – даны в условии задачи. Для углеродистых сталей , - коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла.

и  - коэффициенты учитывающие влияние концентратора напряжений.

Значения и   для валов со шпоночной канавкой принимаем по графику.

Например, для  примем =1,68 и =1,57

и  - масштабные факторы. Т.е. коэффициенты, учитывающие влияние на усталостную прочность размеров детали.

Значения  и  примем в соответствии с графиком

Для d=39мм и  примем ==0,8

- коэффициент учитывающий влияние шероховатости поверхности. При  принимают . Примем  - дано в условии задачи

=3,1; =5,7;

- Усталостная прочность вала обеспечена.